## Slide 1
TOP Pré-Dim
Version 3.0

## Slide 2
TOP Pré-Dim
ARZ
Sommaire :
Modèles utilisés
S0 : Invictus
S1 : Châssis équipé
S1 : Aérodynamique
S2 : LAS
S3 : Motorisation
S4 : SEISM

## Slide 3
TOP Pré-Dim
Châssis équipé
CMI
Châssis équipé
Pare feu
Fond plat
Crash-box
Support batterie
Embrayage

## Slide 4
TOP Pré-Dim
Châssis équipé
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respecter le règlement | FS1.1 : Supporter l’ensemble des sous-systèmes | Enveloppe Volume cellule arrière , |  |  | 
 | FS1.2 : Supporter et protéger le pilote | Avoir un cockpit sécurisé et accessible | Ouverture, Présence de Pare-feu, Fond plat, Impact Structure, IA,... | 0% | T.4
 | FS1.3 : Habiller le véhicule | Carrosserie (Nez) | Supporter les stickers pour la compétition |  | IN 1.31.
FP2 : Respecter les attentes de Direction de Projet | FS2.1 : Budget Financier | Coût Total | 20000-25000€ | 10% | 
 | FS2.1 : Budget Massique | Masse Totale | 55kg | 10% | 
TRI
<<<<<<
Cas de charges | Accélération en Virage Freinage/Accélération
Nominal: virage en skid pad ou accélération en endurance à 30°C | 1.5 g
Limite: virage en skid pad +50 % plus accélération à 40°C | 2 g
Ultime: dérapage + freinage brutal à 40°C | 2.5 g

## Slide 5
TOP Pré-Dim : Châssis équipé
Le Châssis Équipé
Exigences et cas de charges
Utilité d’après le règlement : Supporter l’ensemble des sous-systèmes tout en étant un ensemble de structures soudés ou composites
Sollicitations : Poids moteur, Poids Pilote, Poids autre Sous-Systèmes, Transfert de Charges, Torsion en virage, Accélération, Décélération
TRI
<<<<<<
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1 : Doit disposer d’un Main Hoop, Front Hoop, Front Bulkhead et Side Impact Structure | Sécurité | x | 0% | T3.1.1
 | FS1.2 : Pouvoir déplacer le véhicule lors de la compétition : pushbar | Sécurité | x | 0% | T.13.1.1
 | FS1.3 : Permettre au pilote de sortir en moins de 5 sec | Sécurité/Compétition | Volume du cockpit dédié au pilote | 0% | T.4.11.1
 | FS1.4 : Protéger le Pilote en cas de retournement de la voiture | Sécurité | Droite entre Front et Main Hoop : >5cm au dessus du casque | 0% | T.4.3.4
FP2 : Respecter les Cas de Charges | FS2.1 : LAS | Rigidité en torsion | Nm/deg | 20% | 
 | FS2.1 : Motorisation | Rigidité en flexion (surtout la transmission secondaire | 40000 N | 10% | 
FP4 : Attentes de la Direction de Projet | Budget Financier | Ne pas dépasser le budget | environ 10000€ | 20 % | x
 | Budget Massique | Peint et équipée | 35kg | 20% | x
 | Délais | Pas de retard | 3 mois de production, de décémbre à mi février | 10% | x
FP5 : Déplacement | Invictus doit pouvoir rentrer dans la remorque | Largeur véhicule | <1.2 m | 0% | x

## Slide 6
TOP Pré-Dim : Châssis équipé
Le Châssis Équipé
Etat de l’Art chez l’EPSA
TRI
<<<<<<
STUF 2016 - Kinétix
STUF 2018- Vulcanix
STUF 2019- Optimus

## Slide 7
TOP Pré-Dim : Châssis équipé
Paroi Pare-feu
Exigences et cas de charges
TRI
<<<<<<
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1 : Séparer le pilote de tous les composants alimentés en carburant, huile moteur, systèmes de refroidissement liquide et batterie. | Surface recouverte | La pare feu doit couvrir n’importe quelle ligne de vue entre ces composants et le conducteur jusqu’à un plan allant 10cm au dessus du casque du plus grand pilote conduisant le véhicule | 0% | T.4.8
 | FS1.2 : Résister | Choix des matériaux | Une couche d'aluminium de 0.5mm faisant face à la traction et la deuxième couche, faisant face au conducteur, doit être faite d’un matériau isolant électrique et ignifuge (L’épaisseur de la deuxième couche doit être suffisante pour empêcher la pénétration de cette couche avec un tournevis de 4 mm de largeur et 250 N de force) |  | T.4.8
Pas de pb d’étanchéité de la pare feu dans le règlement ??

## Slide 8
TOP Pré-Dim : Châssis équipé
Fond-plat
Exigences et cas de charges
TRI
<<<<<<
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1 :Séparer le pilote du sol | Surface recouverte | Le fond plat doit aller du bulkhead jusqu'à la pare feu | 0% | T1
 | FS1.2 : Ne pas laisser d’espace libre | Espace libre | Si le fond plat est constitué de plusieurs plaques, il ne doit pas y avoir plus de 3mm entre chaque plaque | 0% | T1
 | FS1.3 : Résister | Solidité des matériaux utilisé | Pas de matériaux cassants | 0% | T1
Architecture
Diffuseur envisagé ??

## Slide 9
TOP Pré-Dim : Châssis équipé
Impact Attenuator (Crashbox)
Exigences et cas de charges
TRI
<<<<<<
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1: Résister aux efforts | Energie dissipée | Arrêter une masse de 300kg allant à une vitesse de 7 m/s (Prévoir une marge) | 0% | T.3.19
 | FS1.2: Être suffisamment petit | Respecter les dimensions maximales imposées par le règlement | Longueur*Largeur*Hauteur en mm = 200*200*100 | 0% | T.3.19
 | FS1.3: Limiter la variation de vitesse ressentie en cas d'accident du pilote | Décélération moyenne et pic maximum | Le véhicule doit avoir une décélération moyenne de plus de 20g et un pic max à 40 g dans le test de FC1 | 0% | T.3.19
FP2 : Être adapté au châssis | FS2.1: Respecter une forme | Entrer dans la carrosserie d'Invictus |  |  | 
FP3: Etre léger | FS3.1: Être moins lourd que la version fournie par le règlement | Masse | 450g |  | 
FP4 : Limiter le budget | FS4.1: Ne pas coûter trop cher par rapport au prix de la boîte anti-choc fournie par la compétition | Prix | 500 € |  | 

## Slide 10
TOP Pré-Dim : Châssis équipé
Support de batterie
Exigences et cas de charges
Fonction : Soutenir la batterie et la fixer de façon “rigide et robuste” au châssis
Cas de charges : Supporter l’accélération longitudinale et radiale de la batterie dans son support
TRI
<<<<<<
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1 : Permettre une attache sécuritaire |  |  | 0% | T.11.7.2
 | FS1.2 : Etre rigide et robuste | Force latérale | 20g à l’avant, 2g sur les côtés | 0% | T11.7.4
FP2: Supporter la batterie | FS2.1: Etre adaptée à la batterie | Dimensions et masse | 120,5mm x 82,5 mm (surface inférieure) 1,2kg | 0% | 

## Slide 11
TOP Pré-Dim : Châssis équipé
Poignée d’embrayage
Exigences et cas de charges
TRI
<<<<<<
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1: résister aux contraintes | FS1.1 : Contraintes du pilote | Efforts pilote | 200N | 0% | 
 | FS2.1 : Contraintes imposées par les ressorts d'embrayage | Efforts de rappel de l'embrayage | 300N | 0% | 
FP2: Etre léger | FS2.1 : Etre plus légère que l’année passée | Masse | 20% | 80% | 
FP3 : Etre ergonomique | FS3.1: Rendre la conduite facile au pilote |  |  | 0% | 
Architecture
On en a plusieurs possible :
Moto
#MJT
Embrayage motorisé ???
Être ergonomique ie avoir une course suffisamment longue ??

## Slide 12
TOP Pré-Dim
Aérodynamique
TRI
<<<<<<

## Slide 13
TOP Pré-Dim
LAS
TRI
<<<<<<
LAS
Roues équipées
Triangles
Suspension
Direction
Freinage

## Slide 14
TOP Pré-Dim
LAS
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article
FP1 : Respecter le règlement | FS1.1 : Avoir une longueur minimale | Empattement | >1525mm | Nulle | T2.7
 | FS1.2 : Avoir des voies cohérentes | voie avant/voie arrière | compris entre ¾ et 4/3 | Nulle | T2.8
 | FS1.3: Freiner correctement | Les 4 roues | En même temps | Nulle | IN11
 | FS1.4: Direction mécanique |  |  | Nulle | T2.6
 | FS1.5: Roues avant directrices |  |  | Nulle | 
 | FS1.6: Amortisseurs à l’avant et à l’arrière |  |  | Nulle | T2.3
FP2 : Respecter les attentes de la Direction de projet | FS2.1: Respecter le budget financier | Coût total |  |  | x
 | FS2.2: Respecter le budget massique | Masse totale | 60kg | borne supérieur | x
FP3 : Assurer l’adhérence du véhicule | FS3.1 : Utiliser les pneus de manière optimale | Slip angle | 5° | +/- 2° | 
 |  | Carrossage | 2° | +/- 1° | 
 | FS3.2: Passer tous les virages | Rayon de braquage | 4.5 m | valeur maximum | 
 | FS3.3: être réglable | Présenter un système de réglage des angles |  |  | 
TRI
<<<<<<
Cas de charges | Accélération en Virage Freinage/Accélération
Nominal: virage en skid pad ou accélération en endurance à 30°C | 1.5 g
Limite: virage en skid pad +50 % plus accélération à 40°C | 2 g
Ultime: dérapage + freinage brutal à 40°C | 2.5 g

## Slide 15
TOP Pré-Dim : LAS
TRI
<<<<<<

## Slide 16
TOP Pré-Dim : LAS
Roues équipées
TRI
<<<<<<
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1 : intégrer un système de maintien en position des écrous qui fixent la jante | binaire | oui | aucune | T 2.4.1
 | FS1.2 : utiliser visserie standard | binaire | oui | aucune | T 2.4.2
 | FS1.3: les écrous en aluminium doivent être anodisés | binaire | oui | aucune | T 2.4.3
 | FS1.4: les pneus sur le même axe doivent être du même taille, modèle et marque | binaire | oui | aucune | T 2.5.2
FP2 : Intégrer le pneu et la jante (wheel and tire Vs roue AR) | FS1: supporter les roulements sur le moyeu | g | 280 |  | 
 | FS2 : supporter le disque du frein au moyeu (frette) | g | 182 |  | 
 | FS3 : supporter le tripod | g | 69 |  | 
 | FS4 : supporter la roue au moyeu | g | 7370 |  | 
FP2 : Géométrie de la suspension et amortisseur (système suspension VS roue AR) | FS1 : supporter l’étrier |  |  |  | 
FP3 : Système de freinage par rapport à la roue équipée arrière | FS1 : Guider le disque de frein dans l’étrier |  | 580 |  | 
Cas de charges | Accélération longitudinale | Accélération latérale | Température
Nominal: virage en skid pad ou accélération en endurance à 30°C | 1.5 g | 1.5 g | 30°C
Limite: virage en skid pad +50 % plus accélération à 40°C | 2 g | 2 g | 30°C
Ultime: dérapage + freinage brutal à 40°C | 2.5 g | 2.5 g | 40°C

## Slide 17
TOP Pré-Dim : LAS
Triangles
TRI
<<<<<<
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1 : les points d’ancrage doivent être visibles | binaire | oui | aucune | T 2.3.3
 | FS1.2: empattement minimale | mm | 1525 | aucune | T 2.7.1
 | FS1.3: rapport minimal voie_min/voie_max | rapport | 0.75 | aucune | T 2.8.1
Cas de charges | Accélération longitudinale | Accélération latérale | Température
Nominal: virage en skid pad ou accélération en endurance à 30°C | 1.5 g | 1.5 g | 30°C
Limite: virage en skid pad +50 % plus accélération à 40°C | 2 g | 2 g | 30°C
Ultime: dérapage + freinage brutal à 40°C | 2.5 g | 2.5 g | 40°C
Simulations
Architecture / Sous systèmes
Empattement max pour rentrer dans la remorque ??

## Slide 18
TOP Pré-Dim : LAS
TRI
<<<<<<
Architecture: amortisseur à ressort
facilité de réglage
maîtrise de la maquette CAO
fiabilisé au cours des années précédentes
maîtrise de l’approvisionnement
Nombre d’amortisseurs ??
Être dans le plan ??
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1 : fully operational front and rear suspension systems | binaire | oui | aucune | T 2.3.1
 | FS1.2 : garde au sol minimale | mm | 30 | aucune | T 2.3.2
 | FS1.3 : débattement minimale | débattement | 50mm | valeur min | T2.2.2
FP2: Répartir les efforts entre les roues | FS2.1 : répartir les charges | Raideur |  |  | 
 | FS2.2 : Amortir les variations de charge | Amortissement |  |  | 
Suspension

## Slide 19
TOP Pré-Dim : LAS
Suspension
TRI
<<<<<<
Choix d’architecture suspensions :
Étude en cours :
Prise en main de Lotus Shark Suspension par PAX et MSO ✔️
Reproduction des suspensions d’Optimus et Atomix avec BAR sur Lotus Shark Suspension ✔️
Prise en main d’Optimum Kinematics par PCK ✔️
Reproduction des suspensions d’Optimus et Atomix avec BAR sur Optimum Kinematics ✔️
Variation des points et détermination des grandeurs quantifiables par ces logiciels ✖️
Validation d’une architecture respectant au mieux le cahier des charges ❌

## Slide 20
TOP Pré-Dim : LAS
Direction
Simulations
TRI
<<<<<<
Architecture / Sous systèmes
1 ou 2 cardans ?
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1 :le volant doit relier mécaniquement les roues sans utiliser ni cordes ni câbles | binaire | oui | aucune | T 2.6.1, T 2.6.2
 | FS1.2 : positive steering stops | binaire | oui | aucune | T 2.6.3
 | FS1.3: jeu maximale colonne de direction | deg | 7 | aucune | T 2.6.4
 | FS1.4: quick-release pour le volant | binaire | oui | aucune | T 2.6.5
Cas de charges | Accélération longitudinale | Accélération latérale | Température
Nominal: virage en skid pad ou accélération en endurance à 30°C | 1.5 g | 1.5 g | 30°C
Limite: virage en skid pad +50 % plus accélération à 40°C | 2 g | 2 g | 30°C
Ultime: dérapage + freinage brutal à 40°C | 2.5 g | 2.5 g | 40°C
Couple maxi dans la direction ?

## Slide 21
TOP Pré-Dim : LAS
Freinage
TRI
<<<<<<
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1 : système de freinage hydraulique sur le 4 roues et actué par une commande unique | binaire | oui | aucune | T 6.1.1
 | FS1.2 : deux circuits de freinage indépendants | binaire | oui | aucune | T 6.1.2
 | FS1.3: cas de charge minimale pour le pédalier de frein | N | 2000 | aucune | T 6.1.8
 | FS1.4: matériau du pédal de frein | matériau | acier / aluminium | aucune | T 6.1.9
Cas de charges | Accélération longitudinale | Accélération latérale | Température
Nominal: virage en skid pad ou accélération en endurance à 30°C | 1.5 g | 1.5 g | 30°C
Limite: virage en skid pad +50 % plus accélération à 40°C | 2 g | 2 g | 30°C
Ultime: dérapage + freinage brutal à 40°C | 2.5 g | 2.5 g | 40°C
Simulations
Architecture / Sous systèmes
Pédalier ?
Pédale d’accel // pb Optimus
Pédale frein : ou placer les maîtres cyl
En additif / Fonderie??

## Slide 22
TOP Pré-Dim
Motorisation
TRI
<<<<<<

## Slide 23
TOP Pré-Dim
Motorisation
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1 : |  |  |  | 
 | FS1.2 : |  |  |  | 
FP2 : | FS2.1 : |  |  |  | 
 | FS2.1 : |  |  |  | 
FP3 : |  |  |  |  | 
FP4 : |  |  |  |  | 
FP5 : |  |  |  |  | 
FPN : KPI | FSN.1 : Masse |  |  |  | 
 | FSN.2 : |  |  |  | 
 | FSN.3 : |  |  |  | 
 | FSN.4 : |  |  |  | 
 | FSN.5 : |  |  |  | 
Exigences et cas de charges
Simulations
Architecture / Sous systèmes
TRI
<<<<<<

## Slide 24
TOP Pré-Dim : Motorisation
Bride et guillotine
Exigences et cas de charges
Simulations
TLS
<<<<<<
Architecture / Sous systèmes
Guillotine
Papillon
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1 : |  |  |  | 
 | FS1.2 : |  |  |  | 
FP2 : Réduire le débit d’air | FS2.1 : |  |  |  | 
 | FS2.1 : |  |  |  | 
FP3 : |  |  |  |  | 
FP4 : |  |  |  |  | 
FP5 : |  |  |  |  | 
FPN : KPI | FSN.1 : Masse |  |  |  | 
 | FSN.2 : Pertes de charges minimes |  |  |  | 
 | FSN.3 : Flux d’air réparti uniformément |  |  |  | 
 | FSN.4 : Turbulences minimes |  |  |  | 
 | FSN.5 : |  |  |  | 

## Slide 25
TOP Pré-Dim : Motorisation
Admission
Exigences et cas de charges
TLS
<<<<<<
Architecture / Sous systèmes
Admission classique avec dôme modifié
Admission avec des jonctions
Admission latérale ??
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1 : |  |  |  | 
 | FS1.2 : |  |  |  | 
FP2 : Diriger le flux d’air vers les pistons | FS2.1 : Diriger le flux |  |  |  | 
 | FS2.1 : Assurer que l’essence ne s’échappe pas |  |  |  | 
FP4 : |  |  |  |  | 
FP5 : |  |  |  |  | 
FPN : KPI | FSN.1 : Masse |  |  |  | 
 | FSN.2 : Pertes de charges |  |  |  | 
 | FSN.3 : Résonances acoustiques |  |  |  | 
 | FSN.4 : Résistance aux retours de flamme |  |  |  | 
 | FSN.5 : |  |  |  | 

## Slide 26
TOP Pré-Dim : Motorisation
Moteur
Exigences et cas de charges
Réduire l’espace non occupé engendré par l’orientation opposée du dossier du pilote et du moteur.
Simulations
ASE
<<<<<<
Architecture / Sous systèmes
Carburant à l’éthanol E85 / SP98
Rotation du moteur suivant l’axe de l’essieu
Rotation du moteur de 180° suivant l’axe vertical.
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1 : |  |  |  | 
 | FS1.2 : |  |  |  | 
FP2 : | FS2.1 : |  |  |  | 
 | FS2.1 : |  |  |  | 
FP3 : |  |  |  |  | 
FP4 : |  |  |  |  | 
FP5 : |  |  |  |  | 
FPN : KPI | FSN.1 : Masse |  |  |  | 
 | FSN.2 : |  |  |  | 
 | FSN.3 : |  |  |  | 
 | FSN.4 : |  |  |  | 
 | FSN.5 : |  |  |  | 

## Slide 27
TOP Pré-Dim : Motorisation
Circuit de carburant
Exigences et cas de charges
Réussir l’endurance avec un plein en étant le plus léger possible et adapté à l’espace disponible. Pouvoir fournir un débit important lors des phases d’accélération.
Simulations
Optimum lap : vitesse/RPM moyennes lors de l’endurance sur différents circuits FS
Données des années précédentes
-> Calcul du volume nécessaire
Je ne pense honnêtement pas que faire une simulation pour dire 7+/-3L soit utile
IGH
<<<<<<
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1 : Remplissage du réservoir | Diamètre intérieur | 35mm | 0 | CV 2.6
 | FS1.2 : Matière | Acier inox |  |  | CV 1.8/2.4
 | FS1.3 : Fixation | Emplacement | amont du régulateur |  | CV 1.9.1
 | FS1.4 : Distance à l’échappement |  | 50mm |  | CV 2.2.3
 | FS1.5 : Résistance thermique | col de remplissage | 130°C |  | 
FP2 : Contenir le carburant | FS2.1 : Contenance |  | 7L | 3L | 
 | FS2.2 : Etanchéité |  | 100% | 0 | 
 | FS2.3: Vidange |  | 100% | 0 | CV2.4.5
 | FS2.4: Evacuation de l’air |  | 1000% |  | CV2.8
FP3 : Injecter le carburant | FS3.1 : Pression de carburant |  | 3.5bar | 0 | 
FP4: Adaptation à l’environnement | FS4.1 : Respecter la forme du chassis équipé et de la motorisation |  | 100% |  | 
 | FS4.2 : Limiter le ballotement |  | 60% | 10% | 
 | FS4.3 : Chaleur du moteur | Résister | 100% |  | 
 | FS4.4 : Conditions météorologiques | Aucun problème en cas de pluie, chaleur | 100% |  | 
Architecture
Le remplissage ? Avec un tube transparent ?
Système // NASCAR

## Slide 28
TOP Pré-Dim : Motorisation
Refroidissement
Exigences et cas de charges
Dimensionner le radiateur précisément afin de perdre de la masse.
Simulations
Modèle de refroidissement :
Hypothèses : stationnarité, tubulures carrées, pas de conduction dans les tubulures, flux simplifiés
Problèmes : Modèle non vérifié, coefficient de transfert thermique de surface à déterminer précisément
ASE
<<<<<<
Architecture / Sous systèmes
Un radiateur (configuration oreille d’éléphant comme par le passé)
Deux radiateurs de chaque côté (profiter des ouïes) Y-aura-t-il des ouies ??
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1 : |  |  |  | 
 | FS1.2 : |  |  |  | 
FP2 : | FS2.1 : |  |  |  | 
 | FS2.1 : |  |  |  | 
FP3 : |  |  |  |  | 
FP4 : |  |  |  |  | 
FP5 : |  |  |  |  | 
FPN : KPI | FSN.1 : Masse |  |  |  | 
 | FSN.2 : Puissance thermique dissipée |  |  |  | 
 | FSN.3 : |  |  |  | 
 | FSN.4 : |  |  |  | 
 | FSN.5 : |  |  |  | 

## Slide 29
TOP Pré-Dim : Motorisation
Récupérateur de fluides
Récupérer les excès de fluide du circuit de refroidissement et d’huile moteur
Exigences et cas de charges
Performance : étanchéité
Sollicitation : fluide à température élevée (>125°C)
EBD
Architecture / Sous systèmes
Forme : parallélépipède, cylindre, géométrie plus complexe pour minimiser l’encombrement
Architecture retenue : forme cylindrique en aluminium pk ?
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1 : Récupérer et contenir les fluides sans fuites | Etanchéité | Doivent être soudés | Aucune | T7.3.2 T7.3.1
 | FS1.2 : Résister aux températures des fluides | Tenue thermique | >125°C | Aucune | T7.3.4
 | FS1.3: Le volume doit être suffisant | Volume | 10% du volume total ou 900 ml | Aucune | T7.3.2
 | FS1.4: S’insérer derrière le pare-feu, sous le niveau d’épaule du pilote | Encombrement | Fixés au châssis | Aucune | T7.3.5
FP2 : Masse | FS2.1 : La masse doit être faible | Masse | 300g | 10% | 
FP3 : Tuyaux de récupération | FS3.1: Diamètre intérieur | Diamètre | 3mm | Diamètre mini | 
 | FS3.2: Résistance thermique | Tenue thermique | >125°C | Aucune | 

## Slide 30
TOP Pré-Dim : Motorisation
Echappement
Exigences et cas de charges
Simulations
MJT
<<<<<<
Architecture / Sous systèmes
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1 : |  |  |  | 
 | FS1.2 : |  |  |  | 
FP2 : | FS2.1 : |  |  |  | 
 | FS2.1 : |  |  |  | 
FP3 : |  |  |  |  | 
FP4 : |  |  |  |  | 
FP5 : |  |  |  |  | 
FPN : KPI | FSN.1 : Masse |  |  |  | 
 | FSN.2 : Pertes de charges minimes |  |  |  | 
 | FSN.3 : Réduction du bruit |  |  |  | 
 | FSN.4 : |  |  |  | 
 | FSN.5 : |  |  |  | 

## Slide 31
TOP Pré-Dim : Motorisation
Transmission secondaire
Exigences et cas de charges
Si le 10 pouce est implémenté, redimensionnement de la transmission secondaire.
Simulations
TRI
<<<<<<
Architecture / Sous systèmes
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1 : |  |  |  | 
 | FS1.2 : |  |  |  | 
FP2 : | FS2.1 : |  |  |  | 
 | FS2.1 : |  |  |  | 
FP3 : |  |  |  |  | 
FP4 : |  |  |  |  | 
FP5 : |  |  |  |  | 
FPN : KPI | FSN.1 : Masse |  |  |  | 
 | FSN.2 : |  |  |  | 
 | FSN.3 : |  |  |  | 
 | FSN.4 : |  |  |  | 
 | FSN.5 : |  |  |  | 

## Slide 32
TOP Pré-Dim
SEISM
TRI
<<<<<<

## Slide 33
Exigences et cas de charges
TOP Pré-Dim
SEISM
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité
FP1 : Assurer la communication entre les différents organes de la voiture | FS1.1 :Posséder une source d’énergie | Puissance, capacité |  | 
 | FS1.2 :Transmettre l'énergie à tous les systèmes | Pertes, échauffements |  | 
 | FS1.3: Transmettre les informations | taux de transmission, dégradation |  | 
FP2 :Assurer l’interface H/M | FS2.1: Permettre au pilote d’agir sur le véhicule | Ergonomie, compréhension, rapidité |  | 
 | FS2.2: Communiquer des infos au pilote | Visibilité, utilité, compréhension |  | 
FP3 : Permettre de changer de vitesse | FS3.1: |  |  | 
FP4 :Acquérir des données | FS3.1: Mesurer les données nécessaires aux modèles | capteurs, complexité |  | 
 | FS3.2: Transmettre ces données | Quantité, rapidité de traitment |  | 
FC1 : Respecter le CDCF de S0 | FSN.1 : Respecter le règlement | Règlement FS | n/a | aucune
 | FSN.2 : Avoir une masse limitée | Budget massique | 10kg | 5%
 | FSN.3 : Avoir un prix raisonnable | Budget | 5600€ | 
 | FSN.4 :Avoir un encombrement minimal | Volume |  | 
CLS
<<<<<<
Architecture / Sous systèmes:
Faisceau, passage de vitesse, tableau de bord, carte avant, télémétrie

## Slide 34
TOP Pré-Dim : SEISM
Faisceau
Exigences et cas de charges
CLS
<<<<<<
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité
FC1: Respecter le CDCF du SEISM | FS1.1:: Avoir une masse la plus légère possible | Budget massique | 7kg | 20%
 | FS1.2: Avoir un prix le plus bas possible | Budget | 1500€ | 5%
 | FS1.3: Avoir un encombrement minimal | volume |  | 
FP2: Alimenter les différents éléments du véhicule | FS2.1: Contenir une source d'énergie | Capacité |  | 
 | FS2.2: Transmettre l'énergie | Intensité, taux de perte | <250A, <1V | 10
FP3: Assurer la communication entre les différents équipements |  | taux de perte | <5% | 5%
FP4: Intégrer le BSPD |  | Règlement FS | n/a | 0%
FP5: Se protéger de l'environnement extérieur | FS5.1: être étanche | Niveau d'humidité | 0 | 5%
 | FS5.2: Résister aux chocs et aux projectiles |  |  | 
 | FS5.3: Protection contre la pollution électromagnétique | epaisseur de la couche protectrice |  | 5%
 | FS 5.4: Résister aux vibrations | Aucun fil ne se décroche | n/a | 0%
FP6: être accessible | FS 6.1: être facilement compréhensible | Couleurs adaptées, schémas clairs, temps de cmpréhension | 10 min | 20%
 | FS 6.2: être facilement démontable | Temps de démontage | 15 min | 20%

## Slide 35
TOP Pré-Dim : SEISM
Acquisition de données
Exigences et cas de charges
CLS
<<<<<<
Architecture / Sous systèmes
RaceCapture je suppose ?
Quels capteurs ? Quels objectifs ?
Multiplexage CAN ?
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité
FC1: Respecter le CDCF du SEISM | FS1.1: Avoir une masse la plus légère possible | Budget massique | 1kg | 20%
 | FS1.2: Avoir un prix le plus bas possible | Budget | 1 500 € | 20%
 | FS1.3: Avoir un encombrement minimal | volume | à définir | 10%
FP2: Enregistrer les données importantes | FS2.1: Prendre des mesures | Capteurs bien choisis |  | 
 | FS2.2: Sauvegarder les données | espace de stockage | 100Go | 20%
 | FS2.3: Transmettre les données rapidement | Temps de récupération | <5min | 20%
FP3: Traiter les données | FS3.1: Traitement rapide | Temps d'obtention des données voulues | <5 min | 20%
 | FS3.2: Traitement facile | Interface logiciel facilement installable | <5 min | 20%

## Slide 36
TOP Pré-Dim : SEISM
Tableau de bord
Exigences et cas de charges
Simulations
RMN
<<<<<<
Architecture / Sous systèmes
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1 : |  |  |  | 
 | FS1.2 : |  |  |  | 
FP2 : | FS2.1 : |  |  |  | 
 | FS2.1 : |  |  |  | 
FP3 : |  |  |  |  | 
FP4 : |  |  |  |  | 
FP5 : |  |  |  |  | 
FPN : KPI | FSN.1 : Masse |  |  |  | 
 | FSN.2 : |  |  |  | 
 | FSN.3 : |  |  |  | 
 | FSN.4 : |  |  |  | 
 | FSN.5 : |  |  |  | 

## Slide 37
TOP Pré-Dim : SEISM
Carte avant
Exigences et cas de charges
Simulations
MGZ
<<<<<<
Architecture / Sous systèmes
Fonction primaire | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité | Article règlement
FP1 : Respect du règlement | FS1.1 : |  |  |  | 
 | FS1.2 : |  |  |  | 
FP2 : | FS2.1 : |  |  |  | 
 | FS2.1 : |  |  |  | 
FP3 : |  |  |  |  | 
FP4 : |  |  |  |  | 
FP5 : |  |  |  |  | 
FPN : KPI | FSN.1 : Masse |  |  |  | 
 | FSN.2 : |  |  |  | 
 | FSN.3 : |  |  |  | 
 | FSN.4 : |  |  |  | 
 | FSN.5 : |  |  |  | 

## Slide 38
TOP Pré-Dim : SEISM
Commande de boîte
Exigences et cas de charges
BMN
<<<<<<
Architecture / Sous systèmes
Bruno a fait un taf ouf, pk ne pas en parler ??
Fonction principale | Fonction secondaire | Critère | Niveau | Flexibilité
FC1: Respecter le CDCF du SEISM | FS1.1: Avoir une masse la plus légère possible | Budget massique | 1kg | 20%
 | FS1.2: Avoir un prix le plus bas possible | Budget | 1 000 € | 20%
 | FS1.3: Avoir un encombrement minimal | volume |  | 
FP2: Permettre de changer de vitesse | FS2.1: Changer de vitesse rapidement | Temps de réponse | <150ms | 10%
 | FS2.2: Permettre au pilote de choisir sa vitesse | Facilité de changement (à la main ou avec un outil) |  | 
FP3: Résoudre les problèmes | FS3.1: Informer le pilote des problèmes | rapidité de compréhension | <1s | 20%
 | FS3.2: Accéder facilement au programme | Ne pas avoir à démonter les boites , temps d’accès | 10 min | 20%
 | FS3.3: Détecter la position d'une erreur dans le programme | Communication avec l'ordinateur | n/a | 0%
FP4: Protéger le système de l'environnement | FS4.1: être étanche | Niveau d'humidité | 0 | 0%
 | FS4.2: Protéger les élements sensibles des chocs et projectiles | Résistance mécanique |  | 
 | FS4.3: Protéger des perturbations électro-magnétiques | Epaisseur de la couche protectrice | >1mm | 0%
FP5: Se raccorder au faisceau |  | compatibilité | n/a | 0%
FC2: Respecter le règlement |  |  |  |