## Slide 1: Admission
Date :
15/10/2019
Version 1.0

## Slide 2: Sommaire
Contexte d’utilisation, règlement
Historique de l’écurie
Concepts retenus
Solutions envisagées

## Slide 3: Contexte
Moteur : Honda CBR 600 RR
  4 cylindres
  600 cm3
  7000 à 14000 tr/min

## Slide 4: Règlement
Tout l’air entrant dans le moteur doit passer par une bride de 20mm de diamètre
Ordre : boîtier papillon, bride, moteur :

## Slide 5: Précédentes architectures

## Slide 6: Précédentes architectures

## Slide 7: Concepts retenus
Sans logiciel dédié, il est quasi-impossible de faire un accord acoustique
Faible pression dans l’admission (0,3 à 0,8 bar) : on minimise les pertes de charge

## Slide 8: Cahier des Charges
Fonction | Sous-fonctions | Critère | Niveau | Flexibilité
FP1 : Amener l’air au moteur | FP1-1 : Filtrer l’air | Taille des particules | 1mm | +0/-1
 | FP1-2 : Maximiser le débit d’air | Pertes de charges | <7 kPa | +1kPa
 | FP1-3 : Lisser le débit dans la bride | Volume du plénum | >600 cm^3 | 0
 | FP1-4 : Permettre le renouvellement d’air dans les cylindres | Volume individuel de la tubulure | >150 cm^3 | 0
 | FP1-5 : répartir l’air de façon homogène | Différence de pertes de charge | <3% | 0
FP2 : Réguler le débit d’air dans le moteur | FP2-1 : Permettre un contrôle de l’ouverture | Ratio d’ouverture | 0 à 100% | 0
 |  | Finesse du réglage butée | 0.1mm | +/-0.05
 |  | Plage de réglage du ralenti | 5 tours | +/-1
 | FP2-2 : Rappeler la pédale d’accélérateur | Force de rappel | 50N | 
FP3 : Supporter la rampe d’injecteurs | FP3-1 : Posséder les fixations de la rampe d’injecteurs | Présence | oui | 0
 | FP3-2 : Posséder une faible surface de mouillage | Inclinaison des injecteurs | tba | 
 |  | Porosité de la tubulure | tba | 
FC1 : Respecter le règlement | FC1-1 : Limiter le diamètre d’entrée d’air | Diamètre de la bride | 20mm | 0
 | FC1-2 : Posséder 2 ressorts de rappel | Nombre | 2 | 0

## Slide 9: Solutions envisagées
4 tubulures identiques
Optimisation de la répartion du flux : ajuster la taille de la trompette

## Slide 10: Solutions envisagées
Reprise du design précédent
Améliorations possibles :
  Profiler le fond de la boîte à air
  Utiliser 4 tubulures identiques