## Slide 1: Admission
Date :
15/10/2019
Version 1.0

## Slide 2: Sommaire
Contexte d’utilisation, règlement
Historique de l’écurie
Concepts retenus
Solutions envisagées

## Slide 3: Contexte
Moteur : Honda CBR 600 RR
  4 cylindres
  600 cm3
  7000 à 14000 tr/min

## Slide 4: Règlement
Tout l’air entrant dans le moteur doit passer par une bride de 20mm de diamètre
Ordre : boîtier papillon, bride, moteur :

## Slide 5: Précédentes architectures

## Slide 6: Concepts retenus
Sans logiciel dédié, il est quasi-impossible de faire un accord acoustique
Faible pression dans l’admission (0,3 à 0,7 bar) : on minimise les pertes de charge

## Slide 7: Solutions envisagées
4 tubulures identiques
Optimisation de la répartion du flux : ajuster la taille de la trompette

## Slide 8: Solutions envisagées
Reprise du design précédent
Améliorations possibles :
  Profiler le fond de la boîte à air
  Utiliser 4 tubulures identiques