## Slide 1: TOP COPEAU
Slide version

## Slide 2: Table of contents
S1 - Liaison au sol mécatronique (1h)
  Résultats MECAmaster
  Système de freinage
  Triangles
S3 - Châssis équipé et aérodynamique (1h)
  Ergonomie
  Structure tubulaire
S2 - Motorisation instrumentée (1h)
  Motorisation
  Admission
  Echappement
  Refroidissement
  Réservoir d’essence
  Transmission secondaire
S4 - Système SEISM (1h)
  Faisceau
  tableau de bord
  cartes avant et arrière

## Slide 4: Vue global du véhicule

## Slide 5: Liaison au sol mécatronique
  Système de freinage (13 nov)
  Roue équipée (20 nov)
  Suspension (20 nov)
  Triangles (13 nov)
  Direction (20 nov)

## Slide 6: Châssis équipé et aérodynamique
  Ergonomie (13 nov)
  Structure tubulaire (13 nov)
  Carrosserie (20 nov)
  Crash box (20 nov)

## Slide 7: Motorisation Instrumentée
  Motorisation (13 nov)
  Admission (13 nov)
  Echappement (13 nov)
  Transmission secondaire (13 nov)
  Refroidissement (13 nov)
  Réservoir d’essence (13 nov)
  Carter d’huile (13 nov)

## Slide 8: Système SEIMS
  Faisceau (13 nov)
  Carte électronique (13 nov)
  Tableau de bord (13 nov)

## Slide 9: Rappel des objectifs
Ligne directrice du projet :
Augmenter la période d’essai : 7 WEs ➔ 16 WEs
Travail intergénérationnel accru : 6 3As et 1As mieux intégrés
Objectif principal :
Masse 220 kg +/- 3%

## Slide 10: Rappel Budget Massique

## Slide 11: Rappel Budget Economique

## Slide 12: Point sur le Budget - Budget 2018
YRI

## Slide 13: Rappel Budget Heure/Homme

## Slide 14: Planification Temporelle
Mardi 12 juin 2018
1A
2A
Jeudi 20 Septembre 2018
Samedi 28 Septembre 2018
Mardi 16 Octobre 2018
Mardi 13/20 Novembre 2018
Mercredi 23 Janvier 2018

## Slide 15: S1 – Liaison au sol mécatronique
Cas de charges
Système de freinage
Triangles

## Slide 16: S1 – Liaison au sol mécatronique
EDP
PCT
ABR
APU
BDE
MCO
PCK
GTE
Team members :
Wheel assembly
Steering system
Brake system
Suspension
Pedal assembly
A arms
Wheel assembly
A arms

## Slide 17: Vue globale de la Liaison au sol mecatronique
Pneumatique : 13 pouces
Amortisseur :
  poussant à l'avant
  poussant à l'arrière
Empattement : 1575mm
Voie
  Avant : 1254mm
  Arrière : 1180mm
PCT

## Slide 18: Pédalier
BDE
Éléments fabriqués (Par nous-mêmes pour des coûts réduits)
→ Tube à section carrée
Matière : Aluminium 6060 T6 (20x20x2)
Masse : 95 g
Process : Perceuse à colonne
→ Tube à section carrée
Matière : Aluminium 6060 T6 (20x20x1.5)
Masse : 35 g
Process : Contre-perçage, perceuse à colonne
→ Support gaine du cable d’accélérateur
Matière : Rond aluminium (diamètre 4)
Masse : 5 g
Process : Cintrage, perçage, filetage

## Slide 19: Pédalier
BDE
Éléments fabriqués (Par les partenaires)
→ Entretoises intérieures et extérieures pour rotules MC
Matière : Acier S235
Masse : 15 g et 5 g
Process : Usinage
Partenaire : Boisard
Max : 200 MPa
Max : 240 MPa

## Slide 20: Pédalier
BDE
Éléments fabriqués (Par les partenaires)
→ Support latérale pédale de frein
Matière : Acier S235 3mm
Masse : 80 g
Process : Découpe laser
Partenaire : La Mache
→ Support latérale pédale d’accélérateur
Matière : Acier S235 3mm
Masse : 55 g et 65 g
Process : Découpe laser
Partenaire : La Mache
Charge : 2000*ratio N
Max : 260 MPa (conditions limites)
Charge : 300 N (30 N de décentrage)
Max : 180 MPa

## Slide 21: Pédalier
BDE
Éléments fabriqués (Par les partenaires)
→ Cale talon
Matière : Aluminium 2017A T4 2.5mm (260 MPa)
Masse : 30 g
Process : Découpe laser, pliage
Partenaire : La Mache
→ Cale bout de pied
Matière : Aluminium 2017A T4 2.5mm (260 MPa)
Masse : 50 g
Process : Découpe laser, pliage
Partenaire : La Mache
→ Support Brake Over Travel Switch
Matière : Aluminium 2017A T4 2.5mm
Masse : 5 g
Process : Découpe laser, pliage
Partenaire : La Mache
Charge : 30 N
Max : 145 MPa

## Slide 22: Pédalier
BDE
Éléments fabriqués (Par les partenaires)
→ Chapes avants
Matière : Acier S235 3mm
Masse : 20 g
Process : Découpe laser
Partenaire : La Mache
→ Chapes arrières
Matière : Acier S235 3mm
Masse : 15 g
Process : Découpe laser
Partenaire : La Mache
Charge : 500 N
Max : 225 MPa
Charge :500 N
Max : 90 MPa
Dimensionnement en torsion de la pédale principalement

## Slide 23: Pédalier
BDE
Bilan
Masse prévisionnelle Vulcanix : 2.550 kg
Masse prévisionnelle Optimus : 2.010 kg
Gain : 21 %

## Slide 24: Vue globale des triangles & suspensions

## Slide 25: Biellettes
Permettre le réglage de la garde au sol/ de la pince
Drawing
Manufacturing
Orders
Xx €
Conception
ABR
Avoir une plage de réglage de 7 mm minimum

## Slide 26: Triangles - Biellettes
ABR
Règle (GDI) : longueur à l’intérieur du taraudage = 1,5 D
Plage de réglage : 7,6 mm (pour 7mm en objectif)
Matériau : Alu 7075 T6 Quantité : 12 pas à droite + 12 pas à gauche (dont 4 + 4 de rechange) Usinage : Alpentech

## Slide 27: Triangles - Portes-rotules
ABR
Nom : Embouts avec filetage mâle Fournisseur : SKF
Produit : SA E 6 (pas à droite, M6) SAL E 6 (pas à gauche, M6)
Quantité : 12 pas à droite + 12 pas à gauche (dont 4 + 4 de rechange)

## Slide 28: Triangles
Fonction principale : Relier le châssis à la roue équipée
Objectif :
Fiabilisation collage rotules
Caractérisation collage alu-alu
Diminution de la masse
Fait :
Conception 3D, dimensionnement & vérification des collisions
Reste à faire :
Réalisation des essais
Mise en plan, retravailler les chapes & commandes
ABR
Conservation triangles en carbone

## Slide 29: Triangles - Inserts côté châssis
Alu 7075 T6 (Re = 480 MPa)
Fatigue (Ref = 250 MPa)
Usinage
AlpenTech
28 (avec 8 rechanges et 4 pour essais)
ABR

## Slide 30: Triangles - Inserts côté châssis
traction à 6250 N sur le bras avant du triangle avant en bas (Braking 2G)
ABR
Matériau : Alu 7075 T6 (Re = 480 MPa) Cas de charge critique : traction à 6250 N sur le bras avant du triangle avant en bas (Braking 2G) Contrainte maximale : 255 MPa

## Slide 31: Triangles - Inserts côté châssis
ABR
Dimensionnement épaulement :
calcul “à la main” -> Abaque wikipédia
-> Site MecaTools Rayon de congé : 0,4 mm Kt = 2,55
Contrainte max : 145 MPa
Tester en essai Dimensionnement perçage :
calcul “à la main” -> traction simple
Contrainte uniforme : 105 MPa
Tester en essai

## Slide 32: Triangles - Inserts triangles inférieurs
Alu 7075 T6 (Re = 480 MPa)
Usinage
AlpenTech
2 av + 2 ar

## Slide 33: Triangles - Inserts triangles avant inférieurs
Contact virtuel au centre encastré
Encastrement des inserts
Cas de charge critique : Braking 2G
Contrainte maximale : 220 Mpa |disp : 0.3 mm
Sf = 2,3

## Slide 34: Triangles - Inserts triangles arrière inférieurs
ABR
Matériau : Alu 7075 T6 (Re = 480 MPa) Cas de charge critique : Left turn 2G Contrainte maximale : 140 MPa

## Slide 35: Triangles - Insert triangle supérieur avant
Alu 7075 T6 (Re = 500 MPa)
Usinage
AlpenTech
ABR

## Slide 36: Triangles - Insert triangle supérieur avant
Contrainte maximale : 220 MPa
Bump 3G (critique)

## Slide 37: Triangles - Insert supérieur arrière
Alu 7075 T6 (Re = 500 MPa)
Usinage
AlpenTech
ABR
1 + sym

## Slide 38: Triangles - Cylindre Inserts supérieurs
Alu 7075 T6 (Re = 500 MPa)
Usinage
Boisard
12 + 4 extra
ABR

## Slide 39: Triangles - Entretoises
S700 (Re = 700 Mpa)
Boisard
. 60 de 6 de long en M6 (dont 20 de rechange)
. 30 de 10,5 de long en M6 . Un troisième type d’entretoise en M8 à venir...
ABR

## Slide 40: Triangles - Chapes liaison au sol
ABR
Matériau : Acier S700 Quantité : 16 + 16 symétriques Usinage :
Découpe laser : La Mache
Usinage : ??

## Slide 41: Triangles - Chapes liaison au sol
Laser Cutting
La Mache
ABR
Matériau : Acier S700 (Re = 700 MPa)

## Slide 42: Triangles - Autres commandes
ABR
Produit : Rotules GE 6 E skf Quantité : 36 (dont 12 de rechange)
Produit : Tubes carbones Fournisseur : Mateduc composites
Produit : Colle époxy DP490 Quantité : 2
Produit : colle Blocpresse (à confirmer)
Produit : Ecrou K-nuts (écrou compatible classe 12) Quantité : 300 en M6

## Slide 43: Bilan Massique
ABR
Gain total : _ 1,7 Kg Autres gains : _ Chapes de liaison au sol (500 g gagné)

## Slide 44: Bilan Financier
ABR

## Slide 45: S3 - Châssis équipé
Ergonomie
Structure tubulaire du châssis équipé
Carrosserie
YRI
RCS
JKL

## Slide 46: Ergonomie
Fonction Principale : Supporter et protéger le pilote - Cockpit
Objectif : Diminution des marges importantes présentes sur le véhicule Vulcanix et prise en compte des retours pilotes.
Faire :
Correction apporté sur la maquette CATIA de Optimus conformément aux objectifs
Reste à faire :
YRI

## Slide 47: Ergonomie
YRI

## Slide 48: Ergonomie
YRI

## Slide 49: Objectifs structure tubulaire
Fonction Principale : Permettre l’intégration de tous les systèmes
Objectif :
Minimiser la masse
Rigidité en torsion : 5 fois celle des suspensions
Passer le règlement
Fait : Tubulaire optimisé, règlement Ok, supporte tous les systèmes
Reste à faire : Gueules de loup à finir
Question rule pour tests
Tests pour règlement

## Slide 50: Caractéristiques
 | Masse tubulaire (kg) | Raideur torsion (Nm/deg)
Dynamix | 39 | 1059
Atomix | 36 | 1972
Kinetix | 32 | 1250
Vulcanix | 37.5 | 2320
Optimus | 33.6 | 2150

## Slide 51: Bilan Massique - Châssis équipée
BUDGET MASSIQUE S3: CHASSIS EQUIPE ET PACK AERO |  |  | 
Systèmes | Vulcanix | Prévisionnelle | Estimée
Châssis tubulaire | 37,6 | 35 | 33,6
Equipements | 6,6 | 5 | 5,3
Paroi pare feu | 3 | 3 | 1,7
Fond plat | 2 | 2 | 2
Plaque anti intrusion | 1,5 | 1,5 | 1,5
Carrosserie | 4 | 2 | 2
Apendices aéro | 0 | 0 | 0
Commande d'embrayage | 0,55 | 0,2 | 0,12
MASSE TOTALE (kg) | 54,7 | 48,5 | 46,22

## Slide 52: S2 - Motorisation instrumentée
Cartographie moteur
Admission
Echappement
Refroidissement
Circuits Carburants/Lubrification
Poignée d’embrayage
Transmission secondaire
CEE
MPY
LDN
BVL
AMS

## Slide 53: Vue global de la motorisation
Moteur : Honda CBR600RR
Collecteur d'échappement 4-2-1
Différentiel hors-châssis
CEE

## Slide 54: Réalisation d’une cartographie moteur
CEE
Cartographie Vulcanix : Vendredi 23 novembre
Carto cible préparée pour l’endurance et pour la perfo
Cartographie Optimus : courant janvier
approvisionnement admission/guillotine
approvisionnement silencieux

## Slide 55: Guillotine - bride
Fonction principale :
gérer la quantité d’air allant dans le moteur en fonction des souhaits du pilotes
Objectif :
gain de masse
réduction de la perte de charge singulière
Fait : architecture / dimensionnement
Reste à faire : mise en plan et devis
CEE
Throttle mechanism d’Optimus

## Slide 56: Guillotine - bride
Architecture retenue :
plaque usinée à la Mâche
guillotine tirée au centre
deux ressorts de rappels de chaque côté
capteur de position linéaire sur le côté
CEE

## Slide 57: Guillotine - bride
Coefficient de frottement
  acier - acier -> 0.1
  acier - alu -> 0.28
  acier - bronze -> 0.18
DIMENSIONNEMENT
guillotine (pièce rouge)
2 contraintes :
dépressions -> 0.7 bar (sécu 2)
force de rappel du cable -> 15 N (sécu 1.25)
    Matériau : acier S235 (sig_m=235 MPa)
    épaisseur : 3mm
    masse prévisionnelle : 42g
CEE

## Slide 58: Guillotine - bride
DIMENSIONNEMENT
Pièce sous la guillotine (pièce marron)
  Matériau : acier S235
  épaisseur : 3mm
  masse prévisionnelle : 86g
Pièce au dessus de la guillotine (pièce beige)
  Matériau : acier S235
  épaisseur : 1.5mm
  masse prévisionnelle : 43g
CEE

## Slide 59: Guillotine - bride
DIMENSIONNEMENT
Pièce qui arrête la guillotine (pièce jaune)
  Matériau : aluminium
  épaisseur : 3mm
  masse prévisionnelle : 13g
Pièce qui arrête la guillotine (pièce jaune)
  Matériau : aluminium
  épaisseur : 3mm
  masse prévisionnelle : 3g
CEE

## Slide 60: Guillotine - bride
DIMENSIONNEMENT
Convergeant
  Matériau : PA12
  Fournisseur : ARRK
  masse prévisionnelle : 19g
CEE
Effort appliqué :
force de serrage du filtre à air

## Slide 61: Guillotine - bride
DIMENSIONNEMENT
Bride
  Matériau : PA12
  Fournisseur : ARRK
  masse prévisionnelle : 46g
CEE
Effort appliqué :
dépression lors d’un lâché de pédale
  environ 0.7 bar

## Slide 62: Guillotine - bride
Risque
Mauvaise translation de la guillotine
  rectification de l’épaisseur de la guillotine -> 2.7mm +/- 0.1mm au lieu de 3mm
  idem au niveau de la largeur
Système nouveau -> risque de dysfonctionnement
  possibilité de permuter avec la bride ATpower
CEE

## Slide 63: Guillotine - bride
Conclusion
Vulcanix : 383g
Optimus : 280g
-> Gain : 103g (27%)
gain de performance
CEE
Throttle body d’Optimus
Throttle body Vulcanix

## Slide 64: Guillotine - bride
Intérêt de la guillotine
Modèle ANSYS
Conditions aux limites
Pression d’entrée : 1,013 bar
Pression de sortie : 0,925 bar
TLS

## Slide 65: Admission
Fonction principale : amener l’air au moteur
Objectif : gain de masse
Fait : architecture / dimensionnement
Reste à faire : mise en plan et devis
CEE
Reprise de l’admission de Vulcanix
Manque de temps pour faire des simulations acoustiques -> pas de changement au niveau du profil du plenum et des tubulures

## Slide 66: Admission - Plenum
CEE
12 raidisseurs
1,42 MPa
8 raidisseurs
1,46 MPa
10 raidisseurs
1,44 MPa
6 raidisseurs
1,61 MPa

## Slide 67: Admission
CEE
Plenum
  Matériau : PA12
  Fournisseur : ARRK
  masse prévisionnelle : 399g
Fond plat
  Matériau : aluminium
  Fournisseur : la Mâche
  masse prévisionnelle : 140g
Tubulures
  Matériau : PA12
  Fournisseur : ARRK
  masse prévisionnelle : 582g

## Slide 68: Admission
CEE
Fixation châssis
  Matériau : aluminium
  Fournisseur : la Mâche
  masse prévisionnelle : 9g
Fixation moteur
  Matériau : aluminium
  Fournisseur : la Mâche
  masse prévisionnelle : 26g

## Slide 69: Admission
Conclusion :
Vulcanix -> 1304g + 12*m(M5) + 12*m(M4)
Optimus -> 1271g + 10*m(M4) + 8*m(M3)
Gain de 33 g + gain sur les boulons
CEE

## Slide 70: Echappement
Reprise du collecteur de Vulcanix
Changements :
échappement dirigé vers l’arrière du véhicule
silencieux de Dynamix
  vérification du noise test sur banc
sortie d’échappement côté gauche pour l’éloigner du faisceau électrique
Fournisseur : Bery Inox
Prix : environ 3000 €
Masse : environ 5kg
CEE

## Slide 71: Echappement
Fonction Principale du Silencieux: Diminuer le bruit lié à la combustion
Objectif: Passer le noise test
Fait: Silencieux Akrapovic type à chicane avec son collier
Matière: titane pour le silencieux, carbone pour le collier
Prix: 600 euros / 50 euros
Masse: 2.2kg / 0.05 kg
Dimension: rayon de l’ouverture 27mm compatible avec le tube du collecteur (26mm)
A faire: Des tests avec un sonomètre préalablement calibré
Solutions supplémentaires: DB Killer
changer la laine à l’intérieur du chicane

## Slide 72: Refroidissement
Fonction Principale :
Fonction Principale : Refroidir le moteur (60kW)
Objectif :
Diminuer la masse
Fait :
Dimensionnement du radiateur
Reste à faire :
Réaliser un devis et commander les pièces
AMS

## Slide 73: Refroidissement
AMS
Utilisation d’un radiateur, placé à droite
Ventilateur identique à ceux d’Olympix et Vulcanix
Véhicule | Dimensions du Refroidissement
Olympix | 330 x 260
Vulcanix | 380 x 260
Optimus | 340 x 260

## Slide 74: Le Circuit d’essence
BVL
Fonction Principale :
Fournir l’essence au moteur
Objectif :
Adaptation à la nouvelle position de la pompe
Fait :
Dimensionnement du réservoir et positionnement des différents éléments
Reste à faire :
Réaliser un devis et commander les pièces

## Slide 75: Le circuit d’essence
BVL
Le réservoir d´essence
Matériau: Aluminium
Masse:2kg environ
Volume:5.2L(en sachant que le volume pour finir l´endurance est de 4.6L et vulcanix avait 5.2L)
Filler neck:en Aluminium et en plastique
On respecte la distance minimale entre le réservoir et l´échappement
Le filler neck respecte l’angle au maximum de 30º avec la vertical

## Slide 76: Le circuit d’essence
BVL
La pompe à essence
Débit à maximum rendement:1L/min. (13500tr/min)
Nom:FP601 Walbro Out Tank Fuel Injection Pump (F30000271)
Flow à 3.5bar: 220L/h
Diametre:43 mm
Longueur:160 mm
Poid: 0.46 kg
Fournisseur:Reverchon(Walbro)

## Slide 77: Le circuit d’essence
BVL
Le régulateur pression
Ref:442MAV003
Reglable de 1.5 à 6 Bars.
Prix:160€
Débit:jusqu’à 5L/min
Fourniseur:Reverchon(Oreca)

## Slide 78: Bilan Massique : Circuit d´essence
Élément | Poid(kg) | Prix | Fournisseur
Réservoir | 2 | 100€ | La Mache
Pompe | 0.46 | 100€ | Reverchon(Walbro)
Régulateur | 0.2 | 160€ | Reverchon(Oreca)
Clapet de mise à l’air fixation |  | 39€ | Reverchon(Oreca)
Banjo(injection rail) |  | 5€ | Reverchon(Oreca)
Bouchon (vidage du réservoir) |  | 3€ | Reverchon(Oreca)
total (environ) | 3kg | 407€ | 

## Slide 79: Commande d’embrayage
Fonction Principale : Débrayer
Objectif :
Diminuer la masse
Rendre la commande plus ergonomique
Facile à réaliser
Fait :
Choix de l’architecture
Dimensionnement
Reste à faire :
Commander et usiner les pièces
MJT

## Slide 80: Commande d’embrayage
Ancienne commande :
(environ 600g)
Nouvelle commande :
(environ 120g)
MJT

## Slide 81: Commande d’embrayage
Axe du levier et chape soudés au châssis
Bague en bronze autolubrifiante, bloquée par un circlip
Levier (18cm) en aluminum (30x1,5), bloqué par un circlip
MJT

## Slide 82: Transmission secondaire
MPY
LDN
Rappel des choix retenus:
Différentiel Drexler ajustable
Excentriques et porte
excentriques
Optimisation (masse, position)
Fonction Principale : Transmettre la puissance du moteur jusqu’aux roues

## Slide 83: Porte couronne
Fonction Principale :
Transmettre la puissance au différentiel
Objectif :
Minimiser la masse de 20%
Fait :
Modele catia
simulation par éléments finis
Reste à faire :
Usiner la pièce : Ecole Centrale de Lyon
MPY

## Slide 84: Porte couronne
MPY
Matériaux :
Aluminium 7075 T81
Rp0.2 = 500 MPa
Brut fourni par Drexler
Effort à transmettre :
Couple statique maximale de 1300 Nm
Deux modèles utilisés :
Effort maximal transmissible par les vis
Effort maximal admissible par la chaîne
Critères :
Déplacements < 1 mm
Contrainte < 500 MPa

## Slide 85: Porte couronne
MPY
Modèle 1 :
Efforts tangentielles maximaux transmissibles par vis d’après Honda ≃ 10 kN
Cas de charge équivalent à
3,5 couple statique
Résultats :
σmax = 334 MPa
depmax = 0,4mm

## Slide 86: Porte couronne
MPY
Modèle 2 :
Effort maximal transmissible par la chaîne ≃ 22 kN
Cas de charge équivalent à
1,3 couple statique
Résultats :
σmax = 388 MPa
depmax = 0,6 mm

## Slide 87: Couronne et chaîne
Fonction Principale : Transmettre la puissance en sortie du moteur
Objectif :
Réduire le poids
Minimiser les pertes
Fait :
Couronne alu : gain d’environ 650 g
Chaîne joints plats : réduction des frottements
Reste à faire :
Faire un devis et commander la pièce (sera fait en janvier avec le nouveau budget)
MPY

## Slide 88: Kit chaine
MPY
Fournisseur possible :
France equipement : kit chaine alu racing ultra renforcée (ref : 68408.3581) prix : 190€
Mise en position :
Gabarit réalisé par découpe laser au Fablab

## Slide 89: Arbres de Transmission
Fonction Principale :
Transmettre la puissance aux roues
Permettre une variation angulaire
Objectif :
Composants standards : peu d’optimisation possible
Fait :
Choix des références compatibles
Reste à faire :
Commander les pièces chez RCV
LDN
MPY

## Slide 90: Excentriques
LDN
Excentrique Gauche
Matériau : Delrin
Masse : 0,147 kg
Excentrique Droit
Matériau : Delrin
Masse : 0,119 kg
Récupérés de Vulcanix
MPY

## Slide 91: Porte excentrique gauche
LDN
Matériau : Aluminium 7075 T6 (Re = 520 MPa)
Masse prévisionnelle : 0,468 kg (44% de gain)
Partenaire concerné : Boisard
Cas de charge différentiel (dû à la force max sur la chaîne) : 40 kN (f = 3,5)
Contrainte max = 450 MPa
MPY

## Slide 92: Porte excentrique droit
LDN
Matériau : Aluminium 7075 T6 (Re = 520 MPa)
Masse prévisionnelle : 0,478 kg (26% de gain)
Partenaire concerné : Boisard
Cas de charge différentiel (dû à la force max sur la chaîne) : 20 kN (f = 3,5)
Contrainte max = 470 MPa
MPY

## Slide 93: Bilan masse : Transmission Secondaire
LDN
MPY
Pièce | Vulcanix (en g) | Optimus (en g) | différence | Commentaires
Couronne | 1050 | 350 | -67% | 
Porte couronne | 650 | 350 | -46% | 
Porte excentrique droit | 642 | 480 | -26% | 
Porte excentrique gauche | 835 | 470 | -44% | 
Jacking bar | 444 | 426 | -4% | on la perce
Chaine | 520 | 480 | 0,00% | 
Chain Shell | 180 | 180 | 0,00% | 
Total | 4321 | 2736 | -37% | 
Gain | 1585 |  |  | 
Certain |  |  |  | 
Estimé |  |  |  | 

## Slide 94: Bilan Massique - Motorisation
BUDGET MASSIQUE S2: MOTORISATION INSTRUMENTEE |  |  | 
Système | Vulcanix | Prévisionnelle | Estimée
Admission | 1,581 | 3 | 1,453
Echappement | 3,5 | 5 | 3,3
Moteur | 60 | 60 | 60
Circuit de carburant | 3 | 3 | 3
Refroidissement | 3,084 | 3,18 | 3,287
Transmission secondaire | 4,321 | 2 | 3,287
MASSE TOTALE (kg) | 76,187 | 76,18 | 74,327

## Slide 95: ELECTRICAL
Organisation Département SEISM
Faisceau électrique
Tableau de Bord
Carte Avant
Passage de vitesse
BSPD

## Slide 96: S4 - SEISM
BAT
Team Members :
Passage de vitesse
CLS
BMR
MGV
ARZ
Carte Avant
MRN
Tableau de Bord
Faisceau, Acquisition de données et BDPS

## Slide 97
Relier tous les systèmes électriques entre eux
Schéma physique
Passer les commandes
Schéma logique
dimensionnement des câbles
Ajouter les composants de télémétrie et réduire la masse
BAT

## Slide 98: Faisceau électrique : Architecture de la transmission de données
BAT

## Slide 99
BAT

## Slide 100
BAT

## Slide 101: Représentation avec Rapid harness
Nouvel outil de modélisation du faisceau
Gain de temps pour :
La préparation des commandes
L’intégration du faisceau
Le cost report

## Slide 102: Électronique avant
Afficheur de rapport

## Slide 103: Etat de l’avancement - Echéances
Etat du Projet : Retard de une semaine
Prochain TOP : TOP Organe - fin janvier